## Slide 1
Pedestrian Safety Integrated Control System
서울기술교육센터
Harman Semicon. Arcademy 6기
3조 고호철, 김도엽, 김민석, 김민지
ARM

## Slide 2
INDEX
01
■ Project goal
■ BOM(Bill of material) List
■ Program & Tool
■ Circuit
■ Operation Verification
Project Outline
03
02
04
05
Car
Escalator
Traffic Distance
Central Control System
■ Function
■ FSM
■ Class Diagram
■ Operation
■ Problem & Solution
■ Function
■ FSM
■Class Diagram
■ Filter
■ Operation
■ Discussion
■ Function
■ FSM
■ Class Diagram
■ Problem & Solution
■ Function
■ Class Diagram
■ Implement
■ Problems
■ Solution
■ Operation

## Slide 3
01
Project Outline
Project goal
BOM(Bill of material) List
Program & Tool
Circuit
Operation Verification

## Slide 4
01: Project goal
보행자 안전을 위한
위험 감지 & 알림 시스템 설계
사회적 약자를 위한
동작 모드 제어 시스템 설계
2가지 시스템을 관제하기 위해 통합 시스템 구현
ARM Cortex-M 이용
HW 구성 & SW 펌웨어 개발

## Slide 5
01 : BOM(Bill of Material) List
번호 | 부품명 | 수량(개)
1. | Breadboard | 2
2. | STM32 NUCLEO-F411RE | 3
3. | LCD(TC1602A-01T) | 1
4. | Motor Driver Module | 2
5. | DC Motor | 3
6. | Ultrasonic Sensor(SR04) | 5
7. | LED | 3
8. | Push Button | 2
9. | Car kit | 1
10. | Escalator Kit | 1
< Car kit >
< STM32 NUCLEO >
< DC Motor>
< Ultrasonic Sensor >
< Escalator Kit >
< LCD>

## Slide 6
01 : Program & Tool
01
STM32 Cube IDE
02
Coolterm
■ Development platform
■ Software
03
Python
■ Software

## Slide 7
01 : Car Circuit

## Slide 8
01 : Traffic control Circuit

## Slide 9
01 : Central Control System Circuit

## Slide 10
01 : Operation Verification
PWM
Duty cycle = 90%
DC Motor가 정상적으로 동작하는 것 확인

## Slide 11
01 : Operation Verification
Ultrasonic
LCD - I2C
Trigger
Echo
SDA
SCL
Trigger, Echo 신호 확인
정상 작동 확인
SCL Falling Edge일 때, 데이터 송신 시작
Ack bit 수신 후 데이터 송신 종료
정상 작동 확인
SDA
SCL
For 10us

## Slide 12
02
Car
Function
FSM
Class Diagram
Operation
Problem & Solution

## Slide 13
02: Car
Function
FSM
- 위험 감지에 따른 자동차 제어

## Slide 14
02: Car - Class Diagram

## Slide 15
02: Car
Operation
Problem
- 자동차 각 모터의 성능 차이
 동일 Duty Cycle로 제어 시 속도 차이 발생
Solution
- 각 모터의 속도가 동일해지는 Duty Cycle Set Up
같이 첨부된 QR code 재생

## Slide 16
03
Escalator
Function
FSM
Problems & Solution

## Slide 17
03: Escalator - Function
 | 일반인(Fast) | 노약자(Slow)
Direction | 양방향(Up, Down) | 
Speed (Duty rate) | 100% | 80%
Stop Operation | Count | Time
LCD | Current time, State Display | 
Button | Yellow | Black

## Slide 18
03: Escalator - FSM

## Slide 19
03: Escalator – Class Diagram

## Slide 20
03: Escalator
Problem
Solution
DC Motor Datasheet
모터 성능 미달
: 모터가 동작하는 최소 Duty Rate = 80%  Fast와 Slow mode 구분 불분명
2. Color LCD와 모터 구동간 간섭 발생
: Color LCD 그림 & 애니메이션 효과 출력하는 동안 모터 구동 오류 발생
3. Ultrasonic sensor
: Ultrasonic sensor 정상 동작 중 data 수신 문제 발생
모터 성능 미달
 Starting Torque 이상인 모터 사용 or 2개 모터 사용
2. Color LCD와 모터 구동간 간섭 발생
 Color LCD 출력부 FreeRTOS에서 구현
3. Ultrasonic sensor
 Oscilloscope 사용하여 정상 동작하던 센서에 문제가 있는 것 발견  교체

## Slide 21
04
Traffic Distance
Function
FSM
Class Diagram
Filter
Operation
Discussion

## Slide 22
04: Traffic control - Function
지정된 거리
지정된 거리
시간
측정
속력 = 거리 / 시간
차량 판별 속력 > 측정된 객체의 속력 → 자동차 X
차량 판별 속력 < 측정된 객체의 속력 → 자동차 O → LED로 위험 신호 알림

## Slide 23
04: Traffic Distance - FSM
< FreeRTOS >

## Slide 24
04: Traffic Distance - Class Diagram

## Slide 25
04: Traffic Distance - Filter
Filter : Moving Average
maxValue  100개 이용
∴ 100개 데이터의 평균값을 출력
Noise 감소 (Error data 감소)
Setting
1개의 데이터 수신 시간 : 1ms
100개의 데이터 수신 시간 : 0.1s
실제 데이터 수신 시간 0.2s
Raw data
Moving
Average
data
Noise

## Slide 26
04: Traffic Distance
Operation
If, Velocity 4
LED Toggle for 2 seconds
(US to US Distance = 20cm)
If, Velocity < 4
 LED off
같이 첨부된 QR code 재생
같이 첨부된 QR code 재생

## Slide 27
04: Traffic Distance - Discussion
Data Max value = 500
maxValue  500개 이용
∴ 500개의 데이터의 평균값을 출력
Setting
1개의 데이터 수신 시간 : 1ms
500개의 데이터 수신 시간 : 0.5s
Expect
500개의 데이터를 평균화 → Noise ↓
0.5초 동안 데이터 500개 수신
 0.5초만에 데이터 평활화 달성
But, 실제로는 약 3초만에 데이터 평활화 달성

## Slide 28
04: Traffic Distance - Discussion
Data Max value = 50
Noise 감소 효과 낮음
만에 데이터 평활화 달성

## Slide 29
04: Traffic Distance - Discussion
Data Max value = 200
평활화 시키기 위한 데이터 : 200개 수신
예상 : 0.2초 만에 데이터 평활화
실제 : 약 1.3초 만에 데이터 평활화 달성
데이터 양이 많아짐에 따라 처리해야 할
데이터 양이 누적되기 때문에 시간이 길어짐
∴ Max value = 100개가 가장 적당

## Slide 30
04: Traffic Control - Discussion
Kalman filter
모든 관측값은 오차를 가지고 있으며, 줄일 수는 있지만 완전히 없애는 것은 불가능.
Kalman filter : 오차를 가지는 관측치부터 시스템의 상태를 추정하거나 제어하기 위한 알고리즘
Kalman filter → LSM(Least Square Method) 이용
과거와 현재 값을 기준으로 재귀적 연산을 통해 최적값을 추적하는 것
Filter를 통해 측정 데이터에 포함된 불확실성(Noise)를 필터링함.

## Slide 31
Raw data vs Kalman filter data
Raw data
Kalman filter data
Noise
04: Traffic Control - Discussion
Kalman filter는 과거와 현재 값을 기준으로 재귀적 연산을 통해 최적값을 예측하는 것
Traffic control system상에서 차량을 ‘예측’하는 것은 아니라고 판단해 Kalman filter를 사용하지 않음
Noise를 줄이고 Stability를 높이고자 Moving Average Filter를 사용

## Slide 32
05
Central Control System
Function
Class Diagram
Implement
Operation
Problems
Solution

## Slide 33
05: Central Control System
Function
Central Control Unit ↔ Escalator
Communication : Uart
Control : Stop, Fast, Slow
    (Remote Control in Dangerous Situations)
Display : Escalator Status
Central Control Unit ↔ Traffic Distance
Communication : Uart
Display : Speed(Determination of safety and risk status)

## Slide 34
05: Central Control System - Class Diagram

## Slide 35
05: Central Control System
Implement
파이썬 “tkinter” UI Library 사용
[Display]
- Speed Mode State
- UP/DOWN Mode State
- Escalator Count
- Road Object Speed
[Button]
- Slow
- Fast
- Stop
[Animation]
- Speed Mode State, UP/DOWN State
따라 화살표 애니메이션 속도, 방향 변화
Display
Button
Ani

## Slide 36
05: Central Control System
Problem
Solution
1. UI Animation
: 화살표 애니메이션의 움직임에서 문제 발생
2. Bluetooth
: Bluetooth 페어링 문제 발생(일정 시간 경과시 페어링 끊김)
3. 통신간 데이터 유실 & 노이즈 수신 발생
1. UI Animation
 화살표 애니메이션의 (x,y) 좌표 수정 및 애니메이션 함수 수정 필요
2. Bluetooth
 Uart – Bluetooth – Bluetooth – Uart 무선 통신 대신 Uart – Uart 유선 통신 사용
 I2C, SPI, WIFI 통신 등 다양한 통신 방법 고려 필요
3. 통신간 데이터 유실 & 노이즈 수신 발생
 통신 프로토콜 구현하여 데이터 유실 & 노이즈 수신 대처

## Slide 37
Thank you
For
Listening